Инструкция по эксплуатации

Фильтр BIO-Filters 100

Благодарим Вас за приобретение фильтра для водоёма серии BIO.

Для долговечной и правильной работы фильтра и для исключения инцидентов, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед установкой, запуском и эксплуатацией фильтра. Держите эту инструкцию в легкодоступном месте.

Преимущества:

1) Фильтр имеет удобную форму и высокоэффективную систему фильтрации, которая поддержит в Вашем водоёме кристально чистую воду.

2) Многофункциональная система фильтрации:

- Маты механической очистки с различной величиной пор

- Ультрафиолетовая лампа высокой производительности для борьбы с нитевидными водорослями

3) Простая технология подключения и запуска фильтра. Входы и выходы снабжены переходниками разного диаметра.

4) Простая процедура очистки, благодаря модульной схеме.

5) Рабочий температурный диапазон фильтра от +4 до +35°С

6) Кран для промывки и слива системы.

Внимание!

Фильтр оснащается ультрафиолетовой лампой. Никогда не используйте лампы вне защитного кожуха, во избежание повреждения глаз, кожи.

Принцип работы:

Принцип работы «BIO-Filter100»  основан на комбинированной технологии очистки воды, в которой сочетаются:

1) Бактерицидная (УФ лампы)

2) Механическая очистка (фильтрация, отстаивание)

3) Сорбционно-ионообменная очистка (цеолитом)-опционально.

«BIO-Filter100»  комплектуется оборудованием обработки воды ультрафиолетовым излучением, предназначенным для уничтожения в  воде сине-зеленых водорослей, рост которых обуславливает «цветение» водоема, также происходит обеззараживание воды от бактерий и грибов.

Внимание!

Никогда не используйте лампы вне защитного кожуха, во избежание повреждения глаз, кожи.

Вода поступает в фильтр от насоса через UV-лампу. Излучение лампы убивает микробы и бактерии, а также предотвращает рост одноклеточных водорослей. Далее, вода, распыляясь в основную камеру фильтра, проходит через первый модуль грубых фильтрационных матов . Часть взвешенных частиц и тяжёлый мусор остаётся на дне. Далее, вода поступает во второй модуль с более мелкой фракцией матов. Пористые маты занимают большой объём в фильтре и огромное число микроорганизмов начинают размножаться внутри этих матов. Пористые маты в фильтре двух цветов красного и синего. Внутри матов поток воды движется с разной скоростью. В зонах с высокой скоростью потока развиваются полезные микроорганизмы, которые перерабатывают аммоний в нитрит, а нитрит в нитрат. Зоны пористого мата с низкой скоростью потока поддерживают размножение анаэробных организмов, которые производят азот из нитратов. Затем уже очищенная вода поступает в водоём.

Подключение:

Фильтр имеет 4 патрубка для подключения: на передней части: залив не очищенной воды через UV-лампу и 2 штуцера для промывки модулей и 1 на торцевой части, для слива чистой воды. Для облегчения подключения шланга к конусному переходнику, рекомендуется прогревать шланг горячей водой перед тем, как одеть его на переходник фильтра.

Установка:

Устанавливайте фильтр на горизонтальной, твёрдой поверхности. Избегайте возможности падения фильтра в воду. Устанавливая фильтр, не забудьте оставить свободный доступ к крышке фильтра для его обслуживания и к шлангам.

Важно: Систему фильтрации нельзя устанавливать ниже уровня водоёма. Устанавливать систему фильтрацию необходимо так, чтобы сливное отверстие фильтра было выше на 9-17см уровня воды в пруду.

Если используются шланги длиной более 4 метров, необходимо использовать шланги максимального диаметра. Рекомендуется направлять очищенную воду из фильтра в пруд небольшим плоским потоком. Это поможет воде обогатиться кислородом.

1) Выберите место для установки, не далее 10 м от пруда

2) Откройте резервуар фильтра, разложите фильтрующие элементы, затем смонтируйте УФ-стерилизатор, вставьте лампу, на ее место и закрепите крышку.

3) Проверьте, чтобы крышка была установлена ровно.

4) Подсоедините шланги, выходящие из насоса, к универсальной соединительной трубке. А выход чистой воды удлините трубой нужной длины.

5) Для достижения био-баланса внутри очистительной системы, УФ-лампу следует включить не ранее, чем через 14 дней после запуска фильтра к работе. Бактериям потребуется несколько недель, чтобы начать эффективно действовать, поэтому это время фильтр должен работать без включения в сеть УФ-ламп.

Таблица количества прокачки полного объёма пруда через фильтр в день, в зависимости от количества рыбы в водоёме:

Обслуживание:

Если поток воды снизился, возможно, засорился пористый материал внутри фильтра. Необходимо разобрать фильтр, промыть пористый материал и очистить внутреннее пространство фильтра от грязи. В обычных водоёмах без рыбы, необходимо производить чистку фильтра раз в 30 дней.

1) Отсоедините розетку фильтра от сети.

2) Отключите насос, питающий фильтр.

3) Откройте крышку фильтра и выньте модули пористых матов. Отожмите загрязнённую воду, затем промойте в воде.

Важно: Не используйте мылящие и моющие средства.

4) Если дно основной камеры сильно загрязнено, слейте воду из фильтра целиком и промойте основную камеру. Необязательно мыть весь фильтр целиком. Допускается раз в 2-3 недели,

чередуя мыть по одному модулю.

5) Соберите фильтр в обратном порядке.

6) Включите насос, затем UV-лампу. Фильтр готов к работе.

Эффективность фильтра зависит от многих факторов:

Температура воды должна быть 10°С или выше. Чистку фильтра необходимо проводить регулярно. В зависимости от географического положения,  период работы может быть различным, в среднем очистку надо производить раз в месяц.

В фильтре установлена ультрафиолетовая лампа (UVC лампа), которая может работать 24 часа в сутки. Используйте фильтр круглосуточно, для поддержания чистоты в вашем водоёме.

Внимание! Срок службы лампы 8000 часов. Для эффективной работы системы меняйте лампу вовремя!

После запуска фильтра биологический баланс в водоеме установится через 1-3 недели, в зависимости от объема и загрязненности водоема.

Важно! Для эффективной очистки воды максимальная производительность насоса не должна превышать - 10000 л/ч. Необходимо использовать тройник для разделения потока воды или

регулятор потока, если вы используете насос высокой мощности.

Колба ультрафиолетовой лампы  должна промываться по мере загрязнения водой из-под крана.

Предостережение:

Перед установкой или любым осмотром отключите фильтр от электросети.

- Во время чистки фильтра не промывайте водой место подключения UV-лампы и контактную группу пускового электронного узла

UV-лампы.

- Для нормальной работы UV-лампы требуется напряжение 220V 50Гц (+/-10%). Перед началом работы фильтра проверьте все электрические части. Если обнаружите повреждения, устраните дефекты. Допускается ремонт только аккредитованным электриком или сервисным центром.

- Поверхность площадки, выбранная для установки фильтра, должна быть ровной и чистой.

- Никогда не используйте фильтр в огнеопасной или агрессивной среде.

- Не допускается использование фильтра с кислотами и водой высокой температуры.

- Во время установки убедитесь, что шланг, ведущий от насоса к фильтру, нигде не пережат и ничто не мешает свободному потоку воды.

- Всегда включайте в первую очередь насос, питающий фильтр, затем UV-лампу фильтра.

- Обеспечьте место подключения кабеля к электрической сети в защищённом от влаги и хорошо проветриваемом месте.

- Розетка, питающая фильтр, всегда должна иметь заземление и подключаться через автоматы, которые в случае утечки электричества в 30мА или короткого замыкания отключат электроэнергию.

- Всегда проверяйте перед включением фильтр на наличие механических повреждений. В случае повреждения фильтра возможна разгерметизация его электрических частей. Ремонт фильтра можно производить только в специализированной мастерской.

- Запрещается поднимать, переносить или крепить фильтр, используя для этой цели сетевой кабель. Перед включением проверить сетевой кабель и штекер на предмет повреждения. Во время подключения фильтра к сети следите за тем, чтобы соединительный кабель от фильтра к источнику тока был надежно предохранен от повреждения (например, газонокосилкой или собакой).

- Фильтр имеет высокий класс защиты, при этом, не допускается использование фильтра во время купания.

- Запрещается эксплуатация фильтра детьми.

Пользователь несет ответственность за безопасность лиц, находящихся в рабочей зоне фильтра.

Хранение: перед хранением или транспортировкой промойте фильтр. Не допускайте замерзания воды в фильтре. Лучше всего хранить фильтр в непромерзающем помещении, штекер кабеля (вилка) должен быть сухим.

Гарантии:

Гарантийный срок начинается со дня продажи Изделия и составляет 12 месяцев.

Гарантия распространяется на все производственные дефекты.